1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WO -WYMAGANIA OGÓLNE

ST-1

CPV-45210000; 45300000

1.O WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy „Docieplenie ściany budynku dydaktycznego  Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Jędrzejowie ul.Reymonta 1”                               1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych

i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania

robót opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST

1.3. Nazwa zadania: „Docieplenie  ściany budynku dydaktycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie ul. Reymonta 1.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.4.1. Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji

obiektów.

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego.

niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną

jakości materiałów oraz robót.

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem

dokumentacji technicznej.

1.4.5. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego

do działania w jego imieniu w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną

wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych

warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat

technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie

zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą

lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania.

2

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów głównych

oraz reperów państwowych, dziennik budowy i książkę obmiaru robót oraz dwa

egzemplarze dokumentacji dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych:

– specyfikacja techniczna.

- Dokumentacja projektowo – wykonawcza .

Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny

ofertowej.

W ramach ceny ofertowej wykonawca winien wykonać dokumentację warsztatowo –

montażową, organizacji placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją

robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez wykonawcę winna spełniać warunki:

- wynikające z praw autorskich

- wynikające z przyjętych obliczeń

- wynikające z zaleceń ujętych w projekcie

Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez Wykonawcę zostanie uzgodniona w

odpowiednich urzędach i instytucjach.

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny

kontraktowej.

Wykonawca w ramach ceny winien wykonać dokumentację powykonawczą całości

wykonanych robót w tym również dokumentację geodezyjną.

– Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny

kontraktowej.

– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację rozruchową

w ramach ceny należy uwzględnić:

- Dokumentację wykonawcza niezbędną do przeprowadzenia wszelkich spraw

rozruchowych

– Dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac, usług w tym:

- szczegółowy harmonogram rozruchu

- ogólną instrukcję eksploatacji

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane

wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w

jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej

dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który

dokona niezbędnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją

projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość

elementów budowy, to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie

zastąpione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do

zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności:

a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a

także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu

uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane

przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,

c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy tj.:

ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed

uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie

istniejących nawierzchni dojść i chodników, zapewniając w ten sposób

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,

d) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,

e) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących

do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu

lub jego podwykonawców i dostawców.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska .

W czasie trwania budowy wykonawca będzie:

– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,

– przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego,

– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i

wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd ba:

a) lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych

b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami:

- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie

4

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza

wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez

zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie

zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane

władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem

uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o

każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i

higieny pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa

przejęcia przez inwestora.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia robót.

1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego.

5

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu

zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi.

W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi,

wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz

oznakowania objazdów i dróg.

1.5.14. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym

terminie ich zakończenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do:

· oznakowania pomieszczeń, drzwi,

· wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i

urządzeń technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o

odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji

instytucjom lub użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami.

Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi

stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i urządzeń.

2.O MATERIAŁY

2.1. Źródła szukania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do

zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań,

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła

wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia

inwestorowi wymaganych dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność

za jakość dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi także koszty z tym

6

związane. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i

następnie wykorzystane przy zasypce wykopów po uprzednim stwierdzeniu o ich

odpowiedniej przydatności zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazań inwestora.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli.

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez

inwestora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii

materiałów pod względem jakości.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez

wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest

możliwe po akceptacji inwestora.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi

Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez

zgody inwestora.

2.6 Pochodzenie materiałów

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty będą

wymagane przez Zamawiającego.

Dostawca materiałów powinien dostarczyć oświadczenie zawierające:

- nazwę i adres dostawcy,

- nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia,

- identyfikację dokumentacji technicznej,

- stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i normami,

- nazwę i adres budowy

- miejsce i data wydającego oświadczenie.

3.O SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien

być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robót,

zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,

ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt

przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST

przewiduje użycie wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim

zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

4.O TRANSPORT

7

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i

wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom

kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte

z placu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5.O WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za

jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja

projektową i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za

dokładność wytyczenia budowli w planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale

dokumentacje geodezyjną podczas wykonywania robót.

Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, że plac budowy

znajduje się w mieście, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien

zabezpieczyć teren budowy tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieczenie ścian wykopów,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego i

zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i chodników.

6.O KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty

Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące

realizację zgodnie z dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inwestora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót)

· organizację ruchu na budowie

· zasady BHP

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów robót (kierowników z odpowiednimi

uprawnieniami)

· system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium

prowadzącego badania

· sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania

wyników do inwestora

część szczegółową zawierającą:

8

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i

wykonywania poszczególnych elementów robot

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem

systemu kontroli inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu

ich inspekcji. Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań inwestor

natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie

koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do badań.

Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Wykonawca

zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania próbek i prowadzenia

systematycznej rejestracji wyników.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed

przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym

w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich

formularzach.

6.6. Badania prowadzone przez inwestora.

9

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania

kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i

zapewniona mu będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są

niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie

zgodności materiałów i robót

z dokumentacją projektową i St. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych

badań poniesione będą przez Wykonawcę.

6.7. Atesty, jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną

zgodność z warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są

wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest

określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to

takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska

służbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty

robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone

w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty:

– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego

– protokoły przekazania tereny budowy

– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne

– protokoły odbioru robót

– protokoły z narad i ustaleń

– korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie.

1

7.O. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym

przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do

księgi obmiaru.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,

objętości będą wyliczane w m3.

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą

akceptowane prze inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań

atestujących wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji urządzeń.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach

i zmiany wykonawcy robót.

Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8.O ODBIÓR ROBÓT

8.1. Procedura przejęcia robót

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia

gwarancji.

Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru

ostatecznego, dla których będzie opracowany harmonogram odbioru robót.

9.O PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w SIWZ.

1O.O PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy,

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część

i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one

występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich

Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w

zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub

beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo.

1

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm

przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.