Jędrzejów, dnia 21.09.2009r.

Według rozdzielnika

W odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące SIWZ na zakup i dostawę oleju opałowego do kotłowni CO w sezonie grzewczym 2009/2010, Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie uprzejmie informuje:

1.   Podstawą do wystawienia faktury winna być ilość dostarczonego oleju opałowego   w temperaturze referencyjnej 15 °C zgodnie z dowodem wydania według wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją  do 15°C przy autocysternie.

- Skalkulowana przez oferenta cena ofertowa winna być przyjęta według ceny producenta paliw obowiązująca w dniu 23.09.2009r./środa/. Zamawiający nie wnika w szczegóły dotyczące współpracy oferenta z producentem wyrobu w kwestii ceny .

- Modyfikacja parametrów oleju opałowego określona w pkt.4 SIWZ dotyczy:

- lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C – max 6 mm²/s

- temperatura zapłonu – min. 56 °C

- zawartość siarki – max 0,10 % (m/m)

- Jednorazowe minimalne ilości dostawy oleju opałowego do naszych kotłowni to: Reymonta 21 – 1 500 litrów; Zagaje 98 – 2 000 litrów.

- Olej opałowy winien być fakturowany w litrach z podziałem na daną kotłownię       w przypadku łączenia dostaw.

- Pojemność zbiorników na olej opałowy w kotłowni CO to: Reymonta 21-  2 x 1600 l Zagaje 98 – 6 x 1000 l. Napełnienie pojemników odbywa się przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Dojazd do kotłowni jest możliwy autocysterną                  o wymiarach - 9,2m/2,8m/3,4m  (długość, szerokość, wysokość).

- Szczegółowy zapis warunków umowy będzie doprecyzowany z oferentem, którego oferta zostanie wybrana przez zamawiającego.