Zawartość opracowania:

- Opis techniczny

- Rysunki - INWENTARYZACJA:

Rys. 1 – Oznaczenie elewacji				------

Rys. 2 – Elewacja A (stan istniejący)			1:100

Rys. 3 – Elewacja B,C (stan istniejący)			1:100

Rys. 4 – Elewacja D,E,F (stan istniejący)			1:100

Rys. 5 – Elewacja G (stan istniejący)			1:100

Rys. 6 – Elewacja H,I,J (stan istniejący)			1:100

Rys. 7 – Elewacja K (stan istniejący)			1:100

Rys. 8 – Rzut dachu						1:100

Rys. 9 – Przekroje						1:100

Rys. 10,11,12 – Przekroje					1:50

- Rysunki - PROJEKT:

Rys. 1 – Oznaczenie elewacji

Rys. 2 – Elewacja A (stan projektowany)			1:100

Rys. 3 – Elewacja B, C (stan projektowany)		1:100

Rys. 4 – Elewacja D, E, F (stan projektowany)		1:100

Rys. 5 – Elewacja G (stan projektowany)			1:100

Rys. 6 – Elewacja H, I, J (stan projektowany)		1:100

Rys. 7 – Elewacja K (stan projektowany)			1:100

Rys. 8 – Rzut dachu						1:100

Rys. 9 – Zestawienie stolarki do wymiany			1:100

Rys. 10– Przekroje						1:100

Rys. 11– Przekroje						1:50

- Rysunki - KOLORYSTYKA:

Elewacja A  (kolorystyka)					1:200

Elewacja B, C, D, E  (kolorystyka)				1:200

Elewacja F, G, H  (kolorystyka)				1:200

Elewacja I, J, K  (kolorystyka)				1:200

Spis rysunków szczegółowych:

1.  Sposób przyklejania siatki zbrojącej przy oknach 			rys.S-1

2.  Szczegół ocieplenia cokołu			rys.S-2

3.  Sposób nałożenia masy klejącej na płycie styropianowej 			rys.S-3

4.  Kątownik aluminiowy równoramienny perforowany 25x25x0,5mm 			rys.S-4

5.  Szczegół ocieplenia narożnika budynku 			rys.S-5

6.  Szczegół ocieplenia ościeży pionowych

z uszczelnieniem z kitu trwale plastycznego			rys.S6

7.  Szczegół ocieplenia ościeża górnego (nadproża)			rys.S7

8.  Szczegół ocieplenia ściany pod oknem			rys.S8

9.  Szczegół ocieplenia ściany przy płycie balkonowej lub loggiowej			rys.S9

10. Szczegół ocieplenia ścianki attykowej			rys.S-10

11. Szczegół ocieplenia cokołu gdy ściana parteru jest
      nadwieszona nad cokołem			rys.S-11

12. Szczegół ocieplenia ściany przy płycie balkonowej lub loggiowej			rys.S-12

13. Szczegół ocieplenia ścianki attykowej			rys.S-13

# OPIS TECHNICZNY

- TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt techniczny termoizolacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 12. W skład Szkoły Podstawowej wchodzą następujące  części: budynek szkoły z klatką schodową, łącznik, sala gimnastyczna.

Przewidywane są następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych – metoda lekka mokra (wszystkie budynki)

- ocieplenie stropodachów (wszystkie budynki)

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (okna i drzwi częściowo wymienione).

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1.Umowa  z Inwestorem.

2.2.Oględziny w/w  budynku.

2.3.Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 530/94 ITB:

Metoda „Lekka” ocieplenia zewnętrznych budynków , oraz instrukcja 334/96

z terminem ważności od 30 czerwca 1997 roku.

2.4. Dokumentacja archiwalna (niekompletna)

2.5.Normy i dokumenty związane :

  - PN-79/B-06711 Kruszywa  mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

  - PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

  - PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

  - BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe.

  - Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zapraw: klejące.

  - Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie ”lekkiej” zapraw: tynkarskie.

  - Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zapraw: łączniki do  mocowania płyt styropianowych.

  - Świadectwa, decyzje aprobaty i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania

  - Systemy ocieplania ścian  zewnętrznych budynków metodą   „lekką”.

  - technologia docieplenia  stropodachów wentylowanych Ekofibrem.

- OBLICZENIE GRUBOŚCI   IZOLACJI.

Obliczenie grubości styropianu wykonano obliczając współczynnik  przenikania ciepła „U” wg PN-EN ISO 6944446 z 1999 roku. Sprawdzono prawidłowość docieplenia ścian wg PN-B-02025. Sprawdzając wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku  zamieszkania zbiorowego „E”

Przyjęto zgodnie z audytem energetycznym budynku:

Docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych i szczytowych budynku  – 15 cm styropianu.

Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołu budynku)  – 5 cm styropianu twardego (ekstrudowanego).

Docieplenie stropodachów wentylowanych  (stropodach budynku szkoły):system Ekofiber  gr. 20 cm.

Docieplenie stropodachów niewentylowanych (stropodach nad klatką schodową, stropodach nad łącznikiem, stropodach sali gimnastycznej): styropian oklejony papą gr. 20 cm wraz z systemem pap termozgrzewalnych.

- OPINIA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

4.1 SKRÓCONY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

4.1.1. TECHNOLOGIA BUDYNKU - tradycyjna

4.1.2. Ściany  zewnętrzne – konstrukcja ścian piwnic z bloczków betonowych obustronnie otynkowanych gr. ok. 28, 42, 54 cm.

Ściany kondygnacji naziemnych z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm, pustka powietrzna gr. 5 cm oraz ścian osłonowa z cegły pełnej gr. 12cm. Ściana obustronnie otynkowana. Całkowita grubość ściany ok. 44 cm.

Wysokości budynków od poziomu gruntu:

- szkoła ok.13,30m

- łącznik ok. 4,50m

- sala sportowa ok. 6,20m

4.1.3. Ściany wewnętrzne nośne kondygnacji nadziemnych – murowane z cegły ceramicznej pełnej różnych grubości: 28 cm, 42 cm

4.1.4.Stropy; z płyt żelbetowych gr. 24 cm.

4.1.5.Dach: Szkoła: z płyt prefabrykowanych gr. 10 cm opartych na belkach prefabrykowanych żelbetowych osadzonych ze spadkiem w kierunku północnym – całość stanowi stropodach wentylowany. Klatka schodowa: płyty żelbetowe. Łącznik: płyty żelbetowe. Sala gimnastyczna: płyty żelbetowe gęstożebrowe. Nad klatka schodową, łącznikiem i salą gimnastyczną wykonane zostały stropodachy niewentylowane z warstwą spadkową ułożona bezpośrednio na stropach.

4.1.6.Klatka schodowa: płyty biegowe, podesty, spoczniki – żelbetowe.

4.2. ISTNIEJĄCY STAN TECHNICZNY BUDYNKU

W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono:

-  tynki ścian zewnętrznych  - widoczne spękania tynków, miejscowe odspojenia 
i rozwarstwienia, zacieki na ścianach.

- stolarka okienna i drzwiowa wyeksploatowana (nie spełnia wymagań normowych)

Nie dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej wymienionej w ostatnim okresie.

- parapety zewnętrzne do wymiany.

- cokół budynku – widoczne ubytki tynków, liczne zacieki.

- uszkodzone  ścianki kolankowe: spękania tynku + zarysowania

- zacieki na ścianach kolankowych budynku.

- obróbki  blacharskie ścian kolankowych w dobrym stanie, przeznaczone do wymiany z uwagi na zwiększenie grubości ścian po dociepleniu elewacji.

- stan pokrycia dachu papą dobry – papa termozgrzewalna. Obróbki z papy termozgrzewalnej wykonane niewłaściwie. Brak zamontowanych izoklinów styropianowych przy ściankach kolankowych i kominach, może to powodować przedostawanie się wody opadowej do wewnątrz budynku. Na dachu była wymieniana instalacja odgromowa. Należy stwierdzić że remont pokrycia dachu na wszystkich budynkach był wykonywany stosunkowo niedawno.

- rynny i rury spustowe PCV– stan dobry – wymagają miejscowego wyczyszczenia 
i uszczelnienia. Należy założyć wymianę ok. 10-15% orynnowania oraz wymianę rynhaków (rynny zostały zamontowane na starych rynhakach). Wyloty rur spustowych nie zostały wystarczająco odsunięte od budynku co może powodować zawilgocenie cokołów.

- kominy wentylacyjne, widoczne pęknięcia murów kominów wentylacyjnych, nakrywy kominów częściowo popękane, nie izolowane wymagają naprawy szpachlowania oraz izolacji powłokowej.

- izolacja termiczna budynku nie spełnia wymagań normowych.

- taras nad wejściem głównym – brak obróbki płyty tarasu, brak izolacji oraz okładziny.

-     stropodach wentylowany nieocieplany, stropodachy niewentylowane niewystarczająco izolowane termicznie.

-  kosze przyokienne w poziomie piwnic spękane, tynki odspojone, nakrywy koszy 
z prętów i blachy wymagają oczyszczenia i malowania zabezpieczającego przed korozją.

-  w pomieszczeniach szatni i magazynów tynki wewnętrzne spękane, odspojone, widoczne ślady po zaciekach i obecnej niegdyś wilgoci. Obecnie nie stwierdzono wilgoci w ścianach piwnic, natomiast zaleca się w ramach remontu bieżącego częściowe skucie odparzonych tynków, wykonanie nowych oraz pomalowanie tych pomieszczeń,

-    komin c.o. zewnętrzny stalowy – w złym stanie technicznym, skorodowany, widoczne ubytki i korozja płaszcza komina. W istniejącym stanie może stanowić zagrożenie dla życia i mienia ludzi, zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. 
W celu dokładnego zbadania stanu technicznego należałoby wykonać dokładne specjalistyczne pomiary grubości ścianki komina i określić stopień zużycia komina oraz ewentualny przewidywany okres maksymalnego okresu użytkowania.

4.2. WYKAZ PRAC  ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANYM  OCIEPLENIEM BUDYNKU.

4.2.1. Prace renowacyjne przed wykonaniem dociepleń.

Przed przystąpieniem do ocieplenia budynku należy:

Należy zdemontować zwody pionowe instalacji odgromowej, rury spustowe budynku.

Należy oczyścić płyty balkonowe, aby umożliwić właściwy spływ wód opadowych 
z posadzki tarasu nad wejściem.

Należy również naprawić lub wykonać kapinosy od spodu płyt /czołowe i boczne/ płyty tarasu oraz wykonać izolację płyty i wykonać okładzinę posadzki z płytek gres.

Elementy stalowe balustrad tarasu, schodów bocznych oczyścić z korozji zagruntować 
i pomalować.

Należy wymienić stolarkę okienną  i drzwiową zgodnie z zestawieniem stolarki.

Należy wymienić obróbkę blacharską parapetów zewnętrznych przy oknach wymienianych.

Należy otynkować istniejące kominy ponad dachem oraz uzupełnić tynki na kominach otynkowanych. Należy wykonać naprawę nakryw kominowych poprzez szpachlowanie nakryw zaprawą klejową oraz izolację powłokową bitumiczną.

Należy wyremontować istniejące kosze przyokienne poprzez uzupełnienie murków 
z cegły i betonu, wytynkowanie ścianek i uzupełnienie tynków, malowanie murków koszy od wewnątrz farbą elewacyjną w kolorze cokołu, natomiast zewnętrzne części murków 
w tynku żywicznym tak jak cokół całego budynku, wymalowanie elementów stalowych 
i nakryw.

4.2.2. ELEWACJE

Budynek otynkowany. Położny tynk w stanie ogólnym średnim. Widoczne są jego ubytki, spękania, rozwarstwienia a także ubytki cegieł w murach zewnętrznych.

Należy sprawdzić przyczepność tynku przez opukanie /dźwięk przytłumiony świadczy 
o tym ,że tynk nie jest związany z podłożem/. W przypadku gdy tynk nie jest związany 
z podłożem  należy go zbić i narzucić warstwę zaprawy cem.-wap.

Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawą. Całą powierzchnię ścian należy zmyć wodą z hydrantu bez filarków międzyokiennych.

Przyklejenie płyt styropianowych FS-15 gr 15 cm można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni.

Styropian przyklejać na całej wysokości budynku. Po ułożeniu płyt styropianowych wykonać elewacje tynkiem mineralnym o strukturze baranka gr. 2,0 mm oraz pomalować farbą silikatową według projektu kolorystyki opartej na systemie Caparol. Kolorystyka elewacji została przyjęta wg katalogu powyższej firmy i przedstawiona w części rysunkowej.

Na podmurówkę – cokół  przyjęto tynk mozaikowy żywiczny.

Należy wymienić na nich istniejącą obróbkę blacharską na ściankach kolankowych.

Malowanie betonowych elementów  balkonów wg systemu  Caparol.

Elementy metalowe: balustrady, kraty, nakrywy, maszty po wyczyszczeniu z rdzy należy malować 2x farbą olejną.

4.2.3. STROPODACH.

Stan pokrycia płyt prefabrykowanych dachowych określa się jako średni.

Przestrzeń pomiędzy stropem nad ostatnią kondygnacją a płytami dachowymi docieplić systemem „EKOFIBER” – DOTYCZY STROPODACHU WENTYLOWANEGO.

STROPODACH NIEWENTYLOWANY:

Izolacja styropian FS-20 gr. 20 cm , dwie warstwy po 10 cm. Styropian oklejony papą wg systemowego rozwiązania. Jako pokrycie system pap termozgrzewalnych. 
Przed przystąpieniem do izolacji dachu styropianem należy podmurować ścianki kolankowe tak, aby wysokość tej ścianki nie była mniejsza niż 0,3m ponad nowoprojektowane pokrycie dachu.

Kominy istniejące i ścianki kolankowe częściowo rozebrać i przemurować na nowe, uzupełnić i wykonać tynki oraz pomalować farba emulsyjną elewacyjną. W części stropodachu niewentylowanego należy ewentualnie podmurować wszystkie kominy wentylacyjne tak aby po wykonaniu termoizolacji tego stropodachu kominy wychodziły min. 60 cm ponad pokrycie dachu.

Należy wykonać na dachu kominki wentylacyjne w proporcji 1 szt//50m2 powierzchni dachu.

4.2.4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa została częściowo wymieniona w poprzednich latach. Pozostałe okna i drzwi przeznaczone są do wymiany. Po wymianie stolarki okiennej należy także wymienić obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne. Należy przewidzieć także wymianę parapetów przy oknach już wymienionych z uwagi na zbyt małą szerokość tych parapetów. Przed przystąpieniem do wymiany stolarki wymiary należy sprawdzić na budowie.

MATERIAŁY

5.1 .Wymagania ogólne.

Do ocieplania  ścian metoda „lekką”  należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach (świadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Każda partia materiałowa powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości  technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub w aprobatach. Partia materiału dostarczona bez certyfikatu może być odrzucona.

5.1.1. Płyty styropianowe.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS (samogasnące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15kg/m3 i nie większej niż 20kg/m3 , zgodne z BN-91/6363-02, odpowiadające następującym wymaganiom:

a)wymiary – nie większe niż 600x1200mm +-3% , grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia , lecz nie większa niż 100 mm,

b)struktura styropianu –zwarta, niedopuszczalne są luźno związane grudki,

c)powierzchnia płyt szorstka, pokrojeniu z bloków,

d)krawędzie płyt –proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,

e)wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 8N/cm2.

Płyt styropianowych nie można  stosować do ocieplenia ścian  bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 60 dni.

Każda partia płyt styropianowych dostarczana na budowę powinna być zgodna 
z podanymi wyżej wymaganiami oraz podaną datą produkcji.

Wykonawca ociepleń powinien obejrzeć cała partię dostarczonego materiału a w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych płyt.

Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia , czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni.

5.1.2. Tkanina szklana* do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą wymaganiom PN-92/P- 85010 lub obowiązującym aktualnie normom zagranicznym. Muszą to być tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym wymaganiom:

a)wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku

b)siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym- nie mniej niż 1250N

c)siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm  poddanego przez 24 h działaniu roztworu NaOH –nie mniej niż 600N,

d) wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym – nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki siłą równą 1250N,

e)wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni – nie więcej niż 3,5%, przy obciążeniu próbki siłą równą 600N.

Dodatkowym zbrojenie są pancerne siatki z włókna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie na dolnych częściach ścian, a także do wzmocnienia narożników (zamiast kątowników metalowych) i na fragmentach bardzo narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

5.1.3. Materiały klejące oraz nanoszone na zewnętrzną powierzchnię układu ocieplającego.

5.1.3.1. Określenia.

Materiały klejące oraz nanoszone na zewnętrzną powierzchnię układu ocieplającego są dostarczane na budowę w różnych postaciach , dla których przyjęto  następujące nazwy:

Zaprawa klejąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie , przeznaczona do przyklejania styropianu do podłoża  i tkaniny zbrojącej do styropianu.

Masa klejąca—gotowa mieszanina do stosowania na budowie , przeznaczona do przyklejania styropianu do podłoża i tkaniny szklanej do styropianu.

Zapraw tynkarska –sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie , przeznaczona do wykonywania wyprawy na warstwie zbrojonej.

Dla zastosowanych zapraw i mas przyjęto następujące  nazwy:

Warstwa zbrojona- układ składający się z masy klejącej lub zaprawy oraz tkaniny zbrojącej, znajdującej się w środku masy lub zaprawy klejącej.

Wyprawa tynkarska- zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu , stanowiąca zewnętrzną  warstwę wykończeniową układu ocieplającego.

Spoina klejowa –zaprawa klejąca lub masa klejąca po stwardnieniu wyschnięciu

5.1.3.2. Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym.

Do przyklejenia styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy klejące lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

Zapraw klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych trąceń, łatwy  do wymieszania z wodą.

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą  pod względem zabarwienia i gęstości ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek ,łatwą do wymieszania  bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejące i masy klejące  powinny odpowiadać  następującym wymaganiom szczegółowym:

1)wygląd  zewnętrzny w dostawie fabrycznej:

a/proszek do zarobienia wodą

b/ciekła masa w postaci gotowej do stosowania

c/ciekła masa do wymieszania z cementem

2)konsystencja-10  +-1 cm stożka opadowego,

3)przyczepność do styropianu:

a/ w stanie powietrzno suchym – nie mniej niż 0,1 N/mm2

b/po 24 h działania wody – nie mniej niż 0,1N/mm2 (zarówno w otoczeniu powietrzno –suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastąpić  w styropianie).

W aprobacie  technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas  klejących powinien być podany czas przydatności  do użycia.

5.1.3.3.Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim.

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek  bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą.

Masa tynkarska powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed  stosowaniem. Masa nie powinna wydzielać zapachu wskazującego na efekty gnilne.

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym:

1.Wygląd zewnętrzny:

a/proszek do zarobienia wodą,

b/ciekła masa gotowa do stosowania

2.Konsystencja:

a/do nakładania ręcznego- 10 +- 1 cm stożka opadowego

b/do nakładania maszynowego-12+- cm stożka opadowego

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia.

5.1.4. Łączniki do mocowania styropianu do podłoża.

W razie konieczności mechanicznego mocowania styropianu do podłoża , należy stosować łączniki odpowiadające wymaganiom świadectw lub aprobat technicznych ITB.

5.2. NARZĘDZIA, SPRZĘT I URZĄDZENIA.

Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia i sprzęt:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian ( ręczne i mechaniczne),

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do nakładania zapraw 
i mas klejących oraz tynkarskich,

- pace pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi przyklejonych płyt styropianowych,

- piłki ręczne lub noże do cięcia płyt styropianowych

- wiertarki do wiercenia otworów

- noże lub nożyce do cięcia tkaniny szklanej łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt stropowych

- sita o oczkach do 1mm do przesiewania piasku 	,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania mas klejących i mas tynkarskich,

- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem 
i sprężarka powietrza  do nakładania zaprawy tynkarskiej

- urządzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe lub wiszące,

- aparaty do zmywania woda powierzchni ścian.

5.3. WYMAGANIA TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNE WYKONANIA OCIEPLEŃ.

5.3.1.Kolejność wykonywania robót.

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką” powinna być następująca:

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów , sprzetu, urządzeń oraz montaż rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany,

- przygotowanie masy klejącej,

- przyklejanie płyt styropianowych,

- nakładanie na styropian warstwy z masy klejącej i zbrojenie jej masą szklaną,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich,

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.

5.3.2.Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie  technicznym, sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym w p.6.1.

Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy, gdyż odpowiada  za prawidłowe wykonanie ociepleń. Sprawdzić należy przede wszystkim jakość styropianu, zwłaszcza samogaśnięcie i wytrzymałość na rozrywanie mas lub zapraw klejących i tynkarskich. Następną czynnością jest zamontowanie rusztowania (stojakowego lub wiszącego) przy czym w przypadku stosowania rusztowań wiszących, należy przymocować do nich osłony ze styropianu przy zmianie ich położenia nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wyprawy elewacyjnej.

5.3.3.Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jeszcze powierzchnię , a w razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić, następnie wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu.

5.3.3.1Wykonaie próby przyklejania styropiany.

Powierzchnię ścian oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeżeli uległy w widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia próbek należy zastosować zaprawę tynkarską klejącą, które są przewidziane do przyklejania płyt styropianowych na tych powierzchniach.

Masę klejącą należy nałożyć na całą powierzchnie próbek styropianowych warstwą o grubości ok. 10 mm, a następnie  przyłożyć i docisnąć próbki styropianu do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 do 7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża 
i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli kawałki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej świadczy to , że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub ,że wierzchnia warstwa kleju  nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć wierzchnią i wykonać  ponownie próbę przyklejenia styropianu. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo łączniki tworzywowe do mocowania styropianu, w ilości nie mniejszej niż 2 na każda płytę / 4 szt. na 1m2 ocieplenia/. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie  klejowej to oznacza , że charakteryzuje się ona zbyt niską wytrzymałością i takiej masy bądź zaprawy  klejącej nie wolno stosować.

Jeżeli próbki oderwą się wraz z warstwą podłoża, należy oprócz przyklejania styropianu przewidzieć zastosowanie łączników tworzywowych w ilości wynikającej 
z obliczeń , przy założeniu , że masa klejąca będzie spełniać tylko rolę montażową , lecz nie mniej niż dwa  łączniki na jedną płytę styropianową o wymiarach 50 x 100 cm.

5.3.3.2.Przygotowanie powierzchni ścian z prefabrykatów betonowych i z betonu monolitycznego nie wykończonych / bez dodatkowych  warstw na  powierzchni//Powierzchnię ściany z prefabrykatów betonowych  lub z betonu monolitycznego należy oczyścić szczotkami  drucianymi i zmyć wodą z hydrantu całą powierzchnię ściany wraz z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi.

Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu  powierzchni ściany.

Jeżeli powierzchnia ścian ma ubytki lub uskoki na złączach prefabrykatów większe niż 10 mm, należy je wyrównać przez nałożenia zaprawy cementowej 1:3 
z dodatkiem około 4% dyspersji polioctanowo-winylowej lub około 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu. Uskoki większe niż 30 mm należy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie płaszczyzny ściany. Jeżeli nie ma płyt styropianowych o niezbędnej grubości, należy nakleić najpierw warstwę styropianu wyrównawczą  o zmiennej grubości i dopiero po 3 lub 4 dniach przykleić w tym miejscu właściwą warstwę styropianu.

5.3.3.3.Przygotowanie powierzchni ścian z fakturą grysową i z mozaiki szklanej.

Powierzchnię ściany należy oczyścić szczotką drucianą w celu oderwania ziaren kruszywa lub mozaiki nie związanych trwale z podłożem oraz zmyć  cała powierzchnię ściany wraz  z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi wodą z hydrantu. Ubytki i nierówności  większe niż  10 mm należy naprawić.

5.3.3.4.Przygotowanie powierzchni ścian monolitycznych z betonu.

Powierzchnię ścian należy oczyścić z pyłu i kurzu przez spłukanie woda             z hydrantu /należy usunąć ewentualne pozostałości po środkach antyadhezyjnych/.

5.3.3.5.Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych.

Przygotowanie  powierzchni polega na  sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie / dźwięk przytłumiony świadczy o tym ,że tynk nie jest związany 
z podłożem/ W przypadku , gdy  tynk nie jest związany z podłożem należy go zbić 
i narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawą cementową. Całą powierzchnię ścian  wraz z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi należy umyć wodą z hydrantu. Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni.

5.3.3.6.Przygotowanie powierzchni ścian murowanych nie otynkowanych z cegły , bloczków  z betony komórkowego, z pustaków betonowych lub ceramicznych.

Ubytki  i nierówności większe  niż 10 mm należy wyrównać zaprawa cementową 1:3. Spoiny między bloczkami z betonu komórkowego lub pustaków pozostawić nie wyrównane. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżnicami okiennymi 
i drzwiowymi zmyć wodą. Przyklejanie płyt styropianowych można  wykonywać po wyschnięciu podłoża.

5.3.3.7.Przygotowanie powierzchni ścian  betonowych lub murowanych, tynkowanych pokrytych powłokami malarskimi lub wyprawą pocienioną wypraw tynkarskich.

Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które łuszczą się w sposób widoczny , należy usunąć za pomocą szczotek drucianych, piaskowania , strumieniem wody pod ciśnieniem lub innymi sposobami. Po usunięciu powłoki lub zerwaniu całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą.

Jeżeli powłoki lub wyprawy pocienione z mas tynkarskich nie wykazują objawów łuszczenia lub innych uszkodzeń, należy sprawdzić ich przyczepność podłoża przez wykonanie próby przyklejenia styropianu zgodnie z p.6.4 jeżeli próba przyklejenia wypadnie pozytywnie  / tzn. przy odrywaniu  rozerwie  się styropian, 
a nie nastąpi oderwanie się styropianu od ściany wraz z masą klejącą wówczas nie ma potrzeby usuwania powłoki  lub wyprawy ze ściany. Jeżeli przy odrywaniu oderwą się całe próbki styropianu z masą klejącą , należy usunąć powłokę lub wyprawę ze ściany sposobami podanymi powyżej. W razie trudności w usuwaniu powłoki, należy oprócz przyklejania stosować montaż mechanicznymi  łącznikami grzybkowymi w ilości wynikającej z obliczeń  przy założeniu , że masa klejąca będzie spełniać tylko rolę montażową.

5.3.4. Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża należy sprawdzić na 4-6 próbkach sił e wyrywającą łączniki z podłoża przyklejonego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB, dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie.

5.3.5.Przygotowanie zapraw lub mas klejących

5.3.5.1.Zaprawy lub masy klejące produkowane fabrycznie.

Zaprawy klejące produkowane fabrycznie należy przygotować zgodnie z informacją 
w świadectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się w ilości podanej w świadectwie , następnie należy pomierzyć konsystencja powinna wynosić 10+- cm stożka opadowego.

Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

5.3.5.2.Masa klejąca na bazie kleju lateksowego ekstra.

Oprócz zapraw klejących produkowanych fabrycznie do przyklejania styropianu i tkaniń  bywa stosowana masa kilku składników, przygotowywana na budowie.

Składnikiem jest klej lateksowy ekstra, wymieszany z cementem hutniczym 25 
i piaskiem w odpowiedniej proporcji.

Masę klejącą na bazie kleju lateksowego ekstra przygotowuje się w naczyniu metalowym o pojemności około 50l.Przy dozowaniu objętościowym na jeden zarób zużywa się następujące ilości składników:

- klej lateksowy ekstra-10 litrów

- cement hutniczy25 –10 litów

- piasek /suchy/ -5 litrów

Przy dozowaniu wagowym na jeden zarób zużywa się następujące ilości składników:

- klej lateksowy ekstra-13 kg

- cement hutniczy25 –13 kg

- piasek /suchy/ -8,5 kg

Przygotowanie masy klejącej powinno obejmować następujące czynności:

- przesianie suchego piasku i cementu przez sito o oczkach 1 mm

- dokładne wymieszanie kleju lateksowego oraz odmierzanie odpowiedniej ilości 
i wlanie do naczynia roboczego,

- odmierzenie odpowiedniej ilości cementu i piasku

- połączenie kleju lateksowego i cementu  /cement należy wsypywać stopniowo do naczynia z klejem, przy jednoczesnym ciągłym mieszaniu za pomocą wiertarki elektrycznej z końcówką mieszającą –koszyczkiem/,

- sprawdzenie konsystencji masy klejącej na bazie kleju lateksowego ekstra za pomocą stożka opadowego.

Konsystencja masy klejącej powinna wynosić:

- 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejenia styropianu

- 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejenia tkaniny szklanej.

Masa  powinna być zużyta w ciągu 1h –po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejenia styropianu.

Masa klejąca przygotowywana z kleju lateksowego ekstra jest tańsza od mas i zapraw produkowanych fabrycznie, ale ma kilka wad. Przede wszystkim trzeba ją przygotowywać na budowie, gdzie nie zawsze jest zapewniony dokładny skład ilościowy składników i ich jakość. W przypadku przyklejania styropianu , wadą  tej masy jest długi okres twardnienia spoiny klejowej, co opóźnia wykonanie następnych czynności, a jeśli stosuje się ją do przyklejania tkaniny szklanej , to na wyprawie tynkarskiej mogą pojawić się po pewnym czasie  plamy.

Z powyższych powodów  nie zaleca się stosowania masy klejącej przygotowywanej 
z kleju  lateksowego ekstra.

5.3.6.Przyklejanie płyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian wg 6.4.1 zdjęciu  obróbek blacharskich i rur spustowych /przy zewnętrznym odwodnieniu budynku/ należy przystąpić do przyklejenia do przyklejenia płyt styropianowych. Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu  ściany budynku i posuwać do góry.

Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej , gdy temperatura powietrz nie jest niższa niż 50 C. Do przyklejania płyt styropianowych należy stosować zaprawy i masy klejące spełniające wymagania p.6.1.5 przygotowane zgodnie z p.6.5.5.Masę klejącą należy nakładać na płycie płycie styropianowej   na obwodach pasmami szerokości ok.3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma  należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak ,aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty styropianowej należy  nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o mniejszych wymiarach można nałożyć odpowiednio mniej placków, ale należy przestrzegać zasady , aby placki położyć nie mniej niż 40% powierzchni płyty./Sposób ułożenia masy klejącej na płycie styropianowej przedstawiono na rysunku.

Po nałożeniu masy klejącej , płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany 
w przewidzianym dla niej miejscu, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć , uderzenia packą drewnianą ,aż do uzyskania równej płaszczyzny  z sąsiednimi płytami, co sprawdza się prze przyłożeniu łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyt , trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych   po raz drugi, ani poruszanie płyt po kilku minutach.

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, poczym nałożyć ponownie masę klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany.

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego  układu spoin.

Na ścianach z prefabrykatów płyty styropianowe należy tak umieścić , aby ich styki nie pokrywały się ze złączami ścian.

5.3.7. Wyrównywanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych.

Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm, zapełnione paskami styropianu. W tym celu należy pociąć nożem paski o odpowiedniej grubości i powciskać w szpary. Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożony  na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od czasu przyklejenia płyt. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą klejącą.

5.3.8.Mocowanie płyt styropianowych za pomoc a łączników mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych

należy wykonywać tylko w przypadkach uzasadnionych , zgodnie z zasadami określonymi 
w odpowiednich świadectwach ITB, dopuszczających łączniki do stosowania 
w budownictwie.

Liczba i rozmieszczenie łączników powinny być określone w projekcie ,opracowanym dla konkretnego budynku. Przy ocieplaniu ścian o wysokości niższej niż 20m , które  mają mocną o dobrze oczyszczoną   warstwę powierzchniową, nie jest uzasadnione stosowanie łączników.

Do dodatkowego mocowania styropianu do ścian  należy stosować łączniki prężne 
z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który  w który po usunięciu łącznika wciska  się trzpień rozporowy / z tworzywa/.Po wbiciu  trzpienia następuje zaklinowanie łącznika w ścianie.

Duże znaczenie ma dobranie właściwej długości łączników. Długość powinna być  taka , aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Wynika z tego , że jeśli ociepla się ściany  styropianem o grubości 10 cm to uwzględniając grubość warstwy wyrównawczej  oraz grubość masy klejącej , należy stosować łączniki o dł.16cm. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok.4 mm i łączniki osadzić tak, aby i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu.

Łącznik nie rozprężone łatwo się wyrywają , dlatego nie powinny być stosowane do mocowania styropianu. W niniejszym przypadku należy bezwzględnie po przyklejeniu płyt styropianowych przystąpić do wykonania dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi (duża grubość izolacji termicznej) – standardową ilość 4 szt. łączników należy zwiększyć do 6-8 szt/m2 izolowanej powierzchni.

5.3.9.Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej  pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niż 50C i nie  wyższej ni 25 C. Jeżeli  jest zapowiadany spadek temperatury  poniżej 00 C w przeciągu 24h , to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa ni 5 0 C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez dłuższy czas niż 
2 tygodnie. Jeżeli styropian z jakichś powodów nie zostanie w tym czasie pokryty warstwą ochronną / np. przerwanie robót z powodu zimy/ to przed wykonaniem warstwy  zbrojonej konieczne jest  sprawdzenie jego jakości. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni wymagają oczyszczenia papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską.

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą 
o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany      -pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. W przypadkach  uzasadnionych można stosować tkaninę szklaną pasami poziomymi .Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast  wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej.

Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść druga warstwę masy klejącej o grub. ok. 1 mm – w celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnie dokładnie wyrównać i wygładzić.  Grubość warstwy  klejącej przy pojedynczej tkaninie  powinna wynosić nie mniej niż3mm i nie więcej niż 5mm.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej w taki sposób , że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejącą, która następnie nanosi się jednorazowo na tkaninie.

Tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być układane na zakład , nie mniejszy niż 50 mm w pionie 
i poziomie.

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe olejenie ościeży    okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki  otworów okiennych 
i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie  bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm w sposób pokazany na rysunku.

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć  na ścianę  sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm.W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej  na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na  parterze  oraz  na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić  perforowane kątowniki aluminiowe. Zamiast kątowników  aluminiowych dopuszcza się stosowanie pasków grubej tkaniny szklanej tzw. tkaniny pancernej. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. .Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia , to podwójna tkanina powinna być zastosowana na całej wysokości ścian parterowych , natomiast w przypadku, gdy dostęp do budynku jest utrudniony , wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny –do wysokości około 2m od poziomu terenu.

Zamiast dwóch warstw tkaniny zwykłej , zaleca się stosować na parterze do wysokości 2m tkaninę pancerną , którą stosuje się jako pierwszą  warstwę bez zakładów, tylko układaną na styk. Po stwardnieniu masy klejącej w tej warstwie należy nanieść drugą warstwę masy klejącej i wcisnąć w nią właściwą w nią właściwą tkaninę szklaną .Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić ok.6mm.

5.3.10.Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach.

Wyprawy tynkarskie można  nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania  warstwy zbrojonej tkaniną szklaną. Prace  te należy prowadzić w temp. nie niższej niż 5o C     i nie wyższej niż 25 C, zwłaszcza ,że jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie  wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0  C w przeciągu  24h.

Na elewacjach nasłonecznionych nie należy stosować  wyprawy o ciemnych  kolorach.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować zaprawy lub masy tynkarskie  niniejszej instrukcji. Wyprawy elewacyjne należy wykonywać zgodnie 
z odpowiednimi świadectwami ITB .

5.3.11.Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych.

5.3.11.1.Ocieplanie ścian  na złączach prefabrykatów i narożnikach.

Płyty styropianowe należy przyklejać na złączach prefabrykatów ciągłą warstwą 
w taki sposób , aby ich styki nie pokrywały się ze złączami prefabrykatów. Niedopuszczalne jest wypełnianie złączy prefabrykatów masą klejącą.

Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejanie ich przy krawędziach narożników.

Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wys. 2m od poziomu terenu, należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę  przyległą z każdej strony narożnika.

Zamiast kątowników aluminiowych dopuszcza się stosowanie pasków tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o szerokości ok.20 cm zgina się w kształt kątownika 
i przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejącej  przykleja właściwą tkaninę, opisanym wyżej sposobem.

5.3.11.2.Ocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe 
o grubości nie mniejszej niż 3 cm.

Szczegół ocieplenia ościeża górnego przedstawiono na rysunku.

Ćwierćwałki osłaniające styki ościeżnic  z ościeżnicami należy usunąć i całą powierzchnię, ościeży dokładnie oczyścić z kurzu ,łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń.

Na  powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty styropianowe, które powinny  być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeża.

Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny np. silikonowy.

Na ościeżach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejanie styropianu , ale można obniżyć poziom tych ościeży przez ścięcie górnej warstwy i naklejenie styropianu oraz wykonanie na nim warstwy ochronnej, a następnie obróbki blacharskiej. Ścięcie jest możliwe w ścianach jednorodnych /z cegły, z betonu komórkowego, z lekkich  betonów kruszywowych/.  Natomiast w trójwarstwowych ścianach  betonowych ścięcie  warstwy zewnętrznej , w celu obniżenia ościeża  może mieć podstawowy wpływ na trwałość tych ścian, dlatego w takich przypadkach dolne ościeża okienne muszą pozostać bez ocieplenia, ale należy przykleić na nich tkaninę szklaną i wykonać podokienniki, które powinny wystawać poza  lico ocieplonej  ściany nie mniej niż 40 mm.

Podokienniki  na bokach powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną szklaną powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennika z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym, np. silikonowym , przez położenie go na ościeżnicy 
i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

Jeśli okna są wymienione z powodu złego stanu technicznego, to trzeba  zmniejszyć ich wymiary  w takim stopniu , aby na ościeżach można było zastosować położenie styropianu o grubości 4 cm.

5.3.11.3.Ocieplenie ścian przy cokole budynku.

Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych należy zakończyć na poziomie co najmniej 20 cm  poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnica. Jeżeli ściany parteru wystają poza obrys cokołu ocieplenie należy wykonać następująco: Najpierw trzeba nakleić na cokole styropian o takiej grubości aby jego powierzchnia stanowiła przedłużenie płaszczyzny ściany parteru. Pod tym styropianem należy przykleić pas tkaniny szklanej. Następnie przykleja się styropian z przedłużeniem na cokół. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej najpierw  trzeba wywinąć i przykleić tkaninę szklaną podklejoną na cokole pod styropianem , a następnie przykleić tkaninę szklaną na całej ścianie i pokryć wyprawą tynkarską.

Jeżeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie , dolne zakończenie ocieplenia zaleca się wykonać następująco:  Około 20 cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnica należy przymocować do ściany profil z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, następnie przykleić styropian i wykonać warstwę ochronną wzmocnioną dwiema warstwami tkaniny zbrojącej w tym warstwa pierwsza powinna być z tkaniny pancernej, którą przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze , a tylko na styk.

5.3.11.4. Ocieplenie ścian przy płytach balkonowych i loggiowych.

Ściany przy balkonach i loggiach należy  ocieplić w sposób przedstawiony na rysunku. Płyty styropianowe    przyklejone do ścian powinny przylegać do płyty balkonowej 
i loggiowej od dołu i od góry. Styropian w styku z płytą balkonowa /loggiową/  sfazować lub wyciąć w nim bruzdę , którą po przyklejeniu tkaniny zbrojącej wypełnic kitem elastycznym, np. silikonowym. W identyczny sposób należy wykonać styki ocieplenia z płaszczyznami bocznymi płyt balkonowych lub loggiowych. Ocieplenie takie nie likwiduje mostków termicznych , dlatego lepszym rozwiązaniem jest zabudowa, wymaga to wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

5.3.11.5.Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych.

Szczeliny dylatacyjne należy dokładnie oczyścić z pyłu. W szczeliny otwarte należy wcisnąć uszczelki z masy poliuretanowej bitumowane lub woskowane, po czym wypełnić szczelinę kitem elastycznym. Ściany uszczelnione kitem można pozostawić w dotychczasowym stanie. Płyty styropianowe należy doprowadzić do krawędzi dylatacji , a uszczelnienie dylatacyjne wykonać dwoma sposobami.

Szczelin wąskie o szerokości 2-4 cm można uszczelnić.Brzegi płyt styropianowych tworzące szczelinę dylatacyjną należy pokryć warstwą zbrojoną. Po stwardnieniu tej warstwy należy wcisnąć  w szczelinę dylatacyjną  uszczelkę poliuretanową bitumowaną lub woskowaną 
i wypełnić  szczelinę od zewnątrz kitem elastycznym np.silikonowym.

Szczeliny o szerokości większej niż 4 cm należy uszczelnić.

Na brzegach ścian przyległych do dylatacji należy przymierzyć odpowiednie profile 
z blachy ocynkowanej, a następnie przykleić płyty styropianowe i pokryć je warstwą zbrojoną oraz wyprawą tynkarską.

5.3.12.Wykonywanie nowych obróbek blacharskich.

Wykonując nowe obróbki blacharskie , należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te powinny wystawać  poza lico ściany co najmniej 4 cm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zamakanie  wody deszczowej. Obróbki należy mocować do kołków drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych  wymierzonych  w styropianie  lub w inny sposób , zapewniając trwałe i szczelne  zamocowanie do ścian.

5.4 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYKONANIA OCIEPLEŃ

5.4.1 Informacje podstawowe.

Przy wykonywaniu ociepleń metodą „lekką” są popełniane różne  błędy. Jest to spowodowane nie przestrzeganiem wymagań techniczno-technologicznych omówionych wyżej, a przyczyną tego jest fakt , iż wielu inwestorów i wykonawców robót nie ma niezbędnych wiadomości z tego zakresu.

W celu zapewnienia dobrej jakości i uzyskania odpowiedniej trwałości wykonywanych  ociepleń metodą „lekką” konieczne jest przestrzeganie przez inwestorów, wykonawców niżej wymienionych zasad dotyczących przygotowania i wykonywania robót ocieplających. Pozwoli to uniknąć błędów techniczno-technologicznych spowodowanych tymi nieprawidłowości, których skutkiem jest zmniejszenie  trwałości, szybka degradacja, 
a w niektórych przypadkach poważne awarie ocieplenia.	W związku z tym inwestorzy powinni:

- przygotować dokumentacje projektową ocieplenia ścian , angażując do tego  uprawnionych projektantów i rzeczoznawców,

- wybrać firmę wykonawczą posiadającą doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót

- zatrudnić inspektora nadzoru technicznego posiadającego doświadczenie 
w wykonywaniu tego rodzaju robót

Wykonawcy robót ociepleniowych są odpowiedzialni za stosowanie materiałów zgodnych 
z wymaganiami podanymi w niniejszej  instrukcji. Jakość materiału  powinna być potwierdzona kopią certyfikatu, załączoną do każdej dostarczanej partii. W przypadku braku kopii certyfikatu,  wykonawca powinien zlecić  wykonanie badań  sprawdzających podstawowe  właściwości techniczne tych materiałów.

Jest też bezwzględnie konieczne aby wykonawca posiadał projekt ocieplenia budynku.

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokołami odbiorów częściowych. Na większych budowach zaleca się prowadzenie dziennika budowy.

Po zakończeniu robót należy dokonać odbioru końcowego.

5.4.2.Częściowy i końcowy odbiór techniczny .

Wykonawca robót ociepleniowych jest zobowiązany przeprowadzić następujący odbiór częściowy:

- jakości przygotowania powierzchni ściany /podłoża do ocieplenia/

- jakości zamocowania płyt styropianowych do podłoża

- jakości warstwy  zbrojonej tkaniną szklaną,

- ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych,

- robót tynkarskich,

- nowo wykonanych obróbek blacharskich

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna z wysokoudarowego PCV w kolorze białym, jednoramowe, uchylno-rozwieralne 
z szybą termoizolacyjną, zespoloną k= 1,1 z nawiewem normowym w górnych ramach okiennych.

Stolarkę okienną należy wyposażyć w szczelinowe nawiewniki okienne (jeden nawiewnik 
w każdym oknie), montowane w górnych poziomych przylgach okna (część wewnętrzna 
w przyldze skrzydła, część zewnętrzna w przyldze ościeżnicy). W oknach PCV już wymienionych wcześniej należy także zastosować nawiewniki w górnym ramiaku okna. Wymagane jest, aby sterownie pracą nawiewnika odbywało się na podstawie pomiaru poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza przez nawiewnik powinien zawierać się w granicach od 5 m3/h do 35 m3/h przy wilgotności względnej powietrza wewnętrznego odpowiednio od 35% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną potwierdzającą parametry pracy oraz zasadę działania urządzenia, Atest Higieniczny oraz Deklarację Zgodności wydaną przez producenta.

Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa malowana w kolorze białym RAL:9018

UWAGA: przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary sprawdzić na budowie

5.6. Stropodach wentylowany

Projektuje się docieplenie stropodachu wentylowanego za pomocą izolacji celulozowej impregnowanej (typu Ekofiber) wdmuchiwanej na sucho w przestrzeni stropodachu wentylowanego nad ostatnią kondygnacją. EKOFIBER jest rozdrabniany i mieszany 
z powietrzem w agregacie, a następnie podawany wężem przesyłem powietrznym 
w przygotowane pustki w ścianach, stropach lub połaciach dachowych. Może być również wysypywany luzem na powierzchni stropodachu wentylowanego lub w przestrzenie 
w poddaszu nieużytkowym.

Dane techniczne

Zarówno produkt jak i technologia jego wytwarzania są w pełni ekologiczne. Polega ona na rozwłóknieniu celulozy zawartej w makulaturze gazetowej i jej mineralizacji związkami boru.

Uzyskany w ten sposób wyrób charakteryzuje się następującymi cechami:

- Postać - sypka, luźna włóknina montowana metodą wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiału).

- Stosowane gęstości montażowe:

  - stropodachy, poddasza nieużytkowe - 30÷35 kg/m3,

  - połacie dachowe - 45÷50 kg/m3,

  - ściany - 60÷65 kg/m3.

- Współczynnik przewodzenia ciepła U = 0,041 W/mK.

- "Oddychanie" - w przegrodach izolowanych nie należy stosować paroizolacji.

- Odporność na grzyby i pleśnie.

- Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją i konstrukcji stalowych przed korozją.

- Trudnopalność - nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadku pożaru temperatura 
w warstwie izolacyjnej nie przekracza 95oC).

- Nieprzyjazny dla insektów i gryzoni.

- Wysoka zdolność izolacji akustycznej:

Technologia montażu

Technologia polega na wdmuchiwaniu suchego-gotowego do pracy materiału termoizolacyjnego EKOFIBER w przestrzeń stropodachu wentylowanego. W tym przypadku należy w płycie dachowej (jeżeli nie ma dostępu do przestrzeni wentylowanej stropodachu) wyciąć w najwyższym punkcie dachu otwór technologiczny o wym. ok. 40x40 cm. Poprzez ten otwór (otwory) w zależności od układu dachu i możliwości przejść w przestrzeni stropodachu aż do najdalszego miejsca na samym końcu stropodachu należy metodą pneumatyczną zasypywać strop obliczoną grubością izolacji sukcesywnie wycofując się 
w kierunku otworu technologicznego. W przypadku miejsc trudnodostępnych (zbyt niskie przestrzenie), należy od strony dachu wykonać mały otwór i wypełnić całą przestrzeń pustki w stropodachu. Wszelkie otwory technologiczne wykonane w celu wypełnienia stropów izolacją należy zabezpieczyć poprzez montaż blachy gr. 4 mm malowanej antykorozyjnie lakierem asfaltowym oraz przyklejenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.

5.7.  Stropodach niewentylowany.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS (samogasnące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 20kg/m3, zgodne z BN-91/6363-02, odpowiadające następującym wymaganiom:

a)wymiary – nie większe niż 600x1200mm +-3% , grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia , lecz nie większa niż 100 mm,

b)struktura styropianu –zwarta, niedopuszczalne są luźno związane grudki,

c)powierzchnia płyt szorstka, pokrojeniu z bloków,

d)krawędzie płyt –proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,

e)wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 8N/cm2.

Płyt styropianowych nie można  stosować do ocieplenia ścian  bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 60 dni.

Każda partia płyt styropianowych dostarczana na budowę powinna być zgodna z podanymi wyżej wymaganiami oraz podaną datą produkcji.

Wykonawca ociepleń powinien obejrzeć cała partię dostarczonego materiału a w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych płyt.

Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia , czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. Należy wykonać izolacje 2 warstwami płyt „na mijankę”. Druga warstwa płyt styropianowych powinna być oklejona papą według systemowego rozwiązania. Mocowanie płyt styropianowych mechanicznie za pomocą łączników tulejowych do stropu. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Rozwiązanie systemowe dla dociepleń ze styropianu oklejonego jedną warstwą papy mocowanego mechanicznie do podłoża. Grubość papy nawierzchniowej min. 5,2 mm.

Obróbki blacharskie ocynkowane. Zaleca się wymianę rynien na części izolowanej    styropianem (stropodach niewentylowany). Pozostałe obróbki blacharskie częściowo do wymiany i malowania farbami poliwinylowymi do blachy ocynkowanej.

Opracował: