OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Gmina Jędrzejów Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 33 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Jędrzejów 28-300 świętokrzyskie Telefon: Fax: 041 3861010 041 3861267 Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedrzejow.home.pl PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Remont Parku 700-lecia w Jędrzejowie - I etap Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie I etapu remontu parku określonego na załączonym rysunku poglądowym literami ABCDEFGHIJKA 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót Przedmiotem zamówienia jest: Roboty drogowe: Roboty przygotowawcze: Rozbiórka obrzeży, rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubości 4 cm, rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego Przebudowa alejek parkowych: -Wykonanie koryta na całej szerokości alejek -Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej -Podbudowa z materiału kamiennego -Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej -Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe -Ustawienie na ciągu i w okręgu kostki typu krawężnik -Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 7 cm -Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm -Ustawienie płyt typu wet-cast z elementów koła Wierzchnia warstwa kostki z naturalnego nie barwionego kruszywa granitowego Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót Roboty elektryczne: - demontaż istniejących słupów oświetleniowych - sztuk 29 - wymiana szafy pomiarowo - sterowniczej - kpl.1 - montaż słupów oświetleniowych parkowych aluminiowych 2 ramiennych według załączonego rysunku- kompletów 8 - montaż słupów oświetleniowych parkowych aluminiowych 1 ramiennych według załączonego rysunku - kompletów 18 - montaż opraw oświetleniowych parkowych - kpl. 34 - ułożenie kabli z wykonaniem rowu kablowego - 40 m Kolorystyka słupów oświetleniowych do uzgodnienia Zamawiającego z Wykonawcą. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.jedrzejow.home.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Jędrzejowie ul.11-go Listopada 33 pok.9 , 28-300 Jędrzejów Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: Data: 14/07/2008 Godzina: 10:00 Miejsce: Urząd Miejski w Jędrzejowie ul.11-go Listopada 33 pok.12 , 28-300 Jędrzejów Dół formularza